### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### ДЛЯ МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА

### Инструкция по охране труда для машиниста бульдозера подготовлена на основе СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», содержащего отраслевую типовую инструкцию по охране труда - ТИ РО 020-2003, с учетом требований действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в Приложении 1 и предназначена для машиниста бульдозера (далее - машиниста) при выполнении им работ согласно их профессии и квалификации, в том числе: разработка, перемещение и планировка грунтов при устройстве выемок, насыпей, резервов, кавальеров и банкет; строительство автомобильных и железных дорог, каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения и других сооружений.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

### 1.1. Мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки машиниста, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

### обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;

### обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

### 1.2. Машинисты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

### шум;

### вибрация;

### повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

### движущиеся машины, механизмы и их части;

### обрушающиеся горные породы.

### 1.3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий машинисты обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:

### комбинезоны хлопчатобумажные или костюмы из смешанных тканей;

### сапоги резиновые или ботинки кожаные;

### рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;

### наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные;

### жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

### На наружных работах зимой следует использовать предоставляемые дополнительно:

### костюмы на утепляющей прокладке или костюмы для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;

### валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;

### перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами;

### жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

### При нахождении на территории стройплощадки машинисты должны носить защитные каски.

### 1.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, машинисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

### Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

### 1.5. В процессе повседневной деятельности машинисты должны:

### применять в процессе работы машины по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

### выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;

### поддерживать машину в технически исправном состоянии, не допуская работу с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена;

### быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

### 1.6. Машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

### 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

### 2.1. Перед началом работы машинисты обязаны:

### надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;

### предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

### 2.2. После получения задания на выполнение работы машинисты обязаны:

### осмотреть с руководителем место расположения подземных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, и уточнить последовательность выполнения работы и меры безопасности;

### произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации бульдозера;

### предупредить о запуске двигателя работников, находящихся вблизи машины, и убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;

### произвести запуск двигателя;

### после запуска двигателя проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу - работу тормозов.

### 2.3. Машинисты обязаны не приступать к работе в случае наличия следующих нарушений требований безопасности:

### при неисправностях или дефектах, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается эксплуатация;

### наличии людей, машин или оборудования в зоне работ;

### при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте завода - изготовителя машины;

### наличии на месте работ подземных коммуникаций, не указанных руководителем работ.

### Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинисты обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

### 3.1. Перед началом движения машинисты должны убедиться в отсутствии людей в зоне движения и подать звуковой сигнал.

### 3.2. При движении машины своим ходом с одного места работы на другое машинисты обязаны:

### поднять отвал бульдозера на ограниченную высоту, обеспечивающую необходимую видимость машинисту по ходу движения;

### следить за тем, чтобы нож отвала не врезался и не задевал встречающиеся на пути предметы;

### соблюдать Правила дорожного движения;

### пересекать железнодорожный путь только на действующем переезде, руководствуясь действующими сигналами;

### устанавливать сигнальные красные фонари в случае вынужденной остановки бульдозера на дороге в ночное время.

### 3.3. При работе на пересеченной местности машинисты обязаны:

### выключить первую скорость при движении машины под уклон;

### при остановке на уклоне затормозить машину.

### 3.4. Перед засыпкой выемок машинисты обязаны убедиться в отсутствии в них людей, оборудования и строительных материалов. В процессе засыпки не допускается выход отвала бульдозера за край откоса.

### Запрещается передвижение бульдозера в пределах призмы обрушения стенок котлована.

### 3.5. Работа бульдозера в зоне работающего экскаватора не допускается.

### Производство работ бульдозером в зоне действия экскаватора следует осуществлять только после опускания ковша на землю и остановки экскаватора.

### 3.6. Одновременная работа двух бульдозеров с прицепными скреперами допускается при расстоянии между ними не менее 20 м. Интервал между работающими бульдозерами без скреперов должен быть не менее 10 м.

### 3.7. При работе бульдозера в местах проведения взрывных работ перед каждым взрывом грунта бульдозер следует удалить на безопасное расстояние, указанное руководителем работ.

### Возвращение бульдозера к месту производства работ после взрыва разрешается только после соответствующего сигнала.

### 3.8. При необходимости очистки отвала бульдозера машинист обязан опустить отвал на землю и выключить двигатель.

### 3.9. При работе на косогорах машинистам не следует:

### делать резких поворотов;

### поворачивать машину с заглубленным отвалом;

### передвигать бульдозер поперек склонов, угол которых превышает указанный в паспорте машины.

### 3.10. При передвижении бульдозера по льду водоема машинистам следует:

### трогать машину с места плавно, на пониженной скорости, без буксировки;

### осуществлять повороты осторожно, на пониженной скорости;

### держать двери кабины открытыми.

### 3.11. Буксировать или вытаскивать бульдозером застрявшую машину следует с применением жесткого буксира, без резких рывков. Применение для этих целей стального каната допускается только при защищенности стекол кабины машиниста решеткой или проволочной сеткой.

### 3.12. При выполнении сцепки машинисты обязаны:

### осуществлять маневрирование на первой передаче и внимательно следить за работником, выполняющим сцепку;

### в процессе маневрирования избегать резких рывков;

### быть готовым по первому сигналу затормозить бульдозер;

### для осуществления сцепки остановить машину.

### 3.13. Перед заездом бульдозера на трейлер машинисты обязаны убедиться в том, что трейлер устойчив и заторможен. После заезда бульдозера следует опустить отвал и закрепить бульдозер. Во время перевозки бульдозера не разрешается машинисту находиться в кабине.

### 3.14. Машинистам в процессе работы не разрешается:

### передавать управление машиной лицам, не имеющим удостоверения машиниста;

### оставлять машину с работающим двигателем;

### перевозить в кабине посторонних лиц;

### выходить из кабины и входить в нее во время движения.

### 3.15. При техническом обслуживании бульдозера машинист обязан остановить двигатель и снять давление в гидросистеме.

### 3.16. Во время заправки бульдозера горючим машинисту и лицам, находящимся вблизи, не разрешается курить и пользоваться огнем. После заправки машину необходимо вытереть от подтеков топлива и масла, а замасленную ветошь положить в металлический закрывающийся ящик.

### Разведение огня на расстоянии менее 50 м от места заправки не допускается.

### 3.17. При необходимости ремонта или профилактического осмотра бульдозера отвал следует заблокировать в поднятом состоянии страховочными цепями или опустить на прочную и устойчивую опору. При промывке деталей пользоваться этилированным бензином не допускается.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

### 4.1. При обнаружении на участке выполнения земляных работ не указанных при получении задания подземных коммуникаций и сооружений или взрывоопасных предметов машинисты обязаны немедленно приостановить работу и сообщить об этом руководителю работ.

### 4.2. При обнаружении в процессе работы неисправностей, при которых согласно инструкции завода-изготовителя не допускается эксплуатация, работу следует остановить и сообщить об этом лицу, ответственному за технически исправное состояние машины.

### 4.3. При возникновении пожара машинисты должны принять меры для его тушения подручными средствами и сообщить через членов бригады в пожарную охрану.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

### 5.1 По окончании работы машинисты обязаны:

### поставить машину на стоянку;

### установить рычаг переключения скорости в нейтральное положение и включить тормоз;

### выключить двигатель;

### закрыть кабину на замок;

### сообщить руководителю работ или лицу, ответственному за исправное состояние машины, о всех неполадках, возникших во время работы, и заполнить вахтенный журнал.