### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### ДЛЯ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО

### Инструкция по охране труда для машиниста экскаватора одноковшового подготовлена на основе СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда», содержащего отраслевую типовую инструкцию по охране труда - ТИ РО 038-2003, с учетом требований действующих законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в Приложении 1 и предназначена для машиниста экскаватора одноковшового (далее - машиниста) при выполнении им работ согласно профессии и квалификации.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

### 1.1. Мужчины не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы машинистами, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

### обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравсоцразвития России;

### обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

### 1.2. Машинисты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

### обрушающиеся горные породы (грунты);

### падающие предметы (куски породы);

### движущиеся машины и их рабочие органы;

### опрокидывание машин, падение их частей.

### 1.3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий машинисты обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:

### комбинезоны хлопчатобумажные или костюмы из смешанных тканей;

### сапоги резиновые или ботинки кожаные;

### рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;

### наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные;

### жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

### На наружных работах зимой следует использовать предоставляемые дополнительно:

### костюмы на утепляющей прокладке или костюмы для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;

### валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;

### перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами;

### жилеты сигнальные 2-го класса защиты.

### При нахождении на территории стройплощадки машинисты должны носить защитные каски.

### 1.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, машинисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

### Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

### 1.5. В процессе повседневной деятельности машинисты должны:

### применять в процессе работы средства малой механизации, по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

### выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ;

### поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

### осуществлять контроль состояния безопасности труда.

### 1.6. Машинисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

### 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

### 2.1. Перед началом работы машинисты обязаны:

### предъявить руководителю удостоверение на право управления экскаватором и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;

### надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;

### получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя и вместе с ним осмотреть место расположения подземных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками.

### 2.2. После получения задания машинисты обязаны:

### произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации экскаватора;

### перед запуском двигателя убрать все посторонние предметы на платформе машины и убедиться в отсутствии их на вращающихся деталях двигателя;

### после запуска двигателя опробовать работу механизмов на холостом ходу;

### перед установкой экскаватора на место работы убедиться, что грунт спланирован, экскаватор расположен за пределами призмы обрушения, имеется достаточное место для маневрирования, уклон местности не превышает допустимый по паспорту экскаватора.

### 2.3. Машинисты не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

### неисправностях механизмов, а также дефектах металлоконструкций, канатов гидросистемы экскаватора, при которых согласно требованиям инструкции завода-изготовителя запрещается его эксплуатация;

### несоответствии места работы экскаватора требованиям безопасности;

### наличии в зоне работы экскаватора посторонних людей.

### Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это машинист обязан сообщить о них лицу, ответственному за техническое состояние экскаватора, и руководителю работ.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

### 3.1. Перед началом маневрирования в процессе работы экскаватора машинисты обязаны убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего экскаватора, определяемой длиной стрелы и вытянутой рукояти (длиной стрелы и подвеской ковша экскаватора-драглайна).

### 3.2. Во время работы машинистам экскаватора запрещается:

### производить поворот платформы, если ковш не извлечен из грунта;

### планировать грунт, очищать площадку боковым движением рукояти;

### очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать экскаватор при поднятом ковше;

### производить какие-либо работы при нахождении людей между забоем и экскаватором;

### покидать рабочее место при поднятом ковше.

### 3.3. Выполнять работы экскаватором в охранной зоне подземных коммуникаций допускается только при наличии письменного разрешения владельца этих коммуникаций и под непосредственным надзором руководителя работ, а в охранной зоне газопроводов или кабелей, находящихся под электрическим напряжением, кроме того, под наблюдением работников газового или электрического хозяйства.

### Выполнять работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи допускается при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи, наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы, и под надзором руководителя работ.

### 3.4. Работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, кладбищах) допускается выполнять при наличии разрешения органов государственного санитарного надзора.

### 3.5. При рыхлении грунта взрывным способом на время выполнения взрывных работ машинисты обязаны удалить экскаватор от места взрывных работ на расстояние, указанное руководителем работ, но не менее чем на 50 м.

### 3.6. При рыхлении грунта ударными приспособлениями (клин-молотом, шар-молотом) лобовое стекло кабины экскаватора должно быть оборудовано защитной сеткой.

### 3.7. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует погружать в транспортные средства или размещать за пределами призмы обрушения. Не допускается разработка грунта методом «подкопа». При разработке грунта экскаватором с прямой лопатой высоту забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовались «козырьки» из грунта.

### 3.8. Погрузку грунта в автосамосвалы следует осуществлять со стороны заднего бокового борта. Не допускается перемещение ковша экскаватора над кабиной водителя. Погрузка грунта в автосамосвал допускается только при отсутствии в кабине шофера или других людей.

### 3.9. При необходимости очистки ковша машинисты экскаватора обязаны опустить его на землю и выключить двигатель.

### 3.10. При транспортировании экскаватора с одного объекта на другой на трейлере или платформе нахождение машиниста в кабине экскаватора не допускается.

### При транспортировании экскаватора своим ходом или на буксире машинист обязан находиться в кабине экскаватора и выполнять при этом Правила дорожного движения.

### 3.11. Машинистам экскаватора запрещается:

### передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостоверения;

### оставлять экскаватор с работающим двигателем;

### перевозить в кабине экскаватора посторонних лиц.

### При необходимости выхода из кабины экскаватора машинист обязан поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и затормозить движение.

### 3.12. При техническом обслуживании экскаватора машинисты обязаны остановить двигатель и снять давление в гидросистеме.

### 3.13. Во время заправки экскаватора горючим машинистам и другим лицам, находящимся вблизи экскаватора, запрещается курить и пользоваться огнем. Разведение огня ближе 50 м от места работы или стоянки экскаватора не допускается.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

### 4.1. При обнаружении в забое не указанных руководителем кабелей электропередачи, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов работу экскаватора следует незамедлительно остановить до получения разрешения от соответствующих органов надзора.

### 4.2. При просадке или сползании грунта машинисту следует прекратить работу, отъехать от этого места на безопасное расстояние и доложить о случившемся руководителю работ.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

### 5.1 По окончании работы машинисты обязаны:

### поставить экскаватор на стоянку;

### опустить ковш на землю;

### выключить двигатель;

### закрыть кабину на замок;

### сообщить руководителю работ и ответственному о состоянии экскаватора, всех неисправностях, возникших во время работы.