ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА ПО ОСВЕЩЕНИЮ

И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- К выполнению работы по профессии электромонтажник по освещению и осветительным сетям (далее - электромонтажник) допускается работник не моложе 18 лет, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, получивший соответствующую группу по электробезопасности и допуск к самостоятельной работе.

- Электромонтажник должен периодически, не реже одного раза в год, проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной опасности.

- Электромонтажник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения электромонтажником требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

- Электромонтажник, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: основы электробезопасности. Требования безопасности при работе монтажно-поршневым пистолетом. Меры безопасности при использовании сварочного оборудования для электромонтажных работ. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.

- Для того чтобы электромонтажник был допущен к самостоятельной работе, он должен пройти стажировку на рабочем месте под руководством опытного работника.

- Электромонтажник, показавший неудовлетворительные навыки и знания по безопасности труда, к самостоятельной работе не допускается.

- Электромонтажник, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

- Электромонтажнику запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также пользоваться инструментом и оборудованием, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

- В процессе выполнения работы на электромонтажника могут оказывать воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека;

- расположение рабочего места на высоте, например, при работе со стремянки;

- отлетающие твердые частицы (например, при пробивке отверстий);

- вылетающий дюбель (при пользовании монтажно-поршневым пистолетом);

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов, монтируемых узлов, механизмов, оборудования, инструмента;

- неудобная рабочая поза, например, при монтаже осветительной системы;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

- Электромонтажнику следует помнить о том, что основная опасность поражения электрическим током заключается в том, что человек не способен своевременно обнаружить электрический ток до начала его воздействия и, следовательно, осознать реально имеющуюся опасность и применить защитные меры.

- Для предупреждения несчастных случаев электромонтажник во время работы должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

- Для предупреждения возможности возникновения пожара электромонтажник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

- Электромонтажник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка.

- Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

- Электромонтажник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

- Для предупреждения возможности заболеваний, электромонтажнику следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.

- Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

- Электромонтажник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, подвергает серьезной опасности, как себя, так и окружающих, поэтому может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Прежде чем приступить к выполнению работ повышенной опасности, электромонтажник должен ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ.

- Перед началом работы электромонтажнику следует привести в порядок и надеть спецодежду, спецобувь и защитную каску; при необходимости, проверить наличие и подготовить другие средства индивидуальной защиты (защитные очки, диэлектрические перчатки, противошумные наушники и т.п.).

- После получения задания электромонтажник обязан выполнить следующее:

    - Подобрать инструмент и технологическую оснастку, необходимые для выполнения работы, проверить их исправность; инструменты и материалы должны быть расположены в удобном месте с учетом технологической последовательности их применения.

    - Внимательно осмотреть место предстоящей работы, привести его в порядок, убрать все посторонние предметы и, при необходимости, установить защитные ограждения.

    - Проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента, а также достаточность освещения рабочего места.

    - Подобрать, предварительно проверив исправность и сроки последних испытаний, средства индивидуальной защиты.

- Электромонтажник не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

- при отсутствии или неисправности стремянок, наличии не огражденных проемов и перепадов по высоте в зоне производства работ;

- при неисправностях применяемого инструмента, технологической оснастки, средств защиты работ;

- при несвоевременном прохождении очередных испытаний (технического осмотра) средств подмащивания, лестниц, средств коллективной и индивидуальной защиты;

- при отсутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место работы;

- при нахождении рабочего места в пределах опасной зоны;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему.

- Электромонтажник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

- Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Все работы электромонтажник должен выполнять в соответствии с технологической документацией.

- При выполнении электромонтажных работ должны выполняться следующие требования безопасности:

    - Сверление и пробивку отверстий в кирпиче и бетоне необходимо производить с использованием защитных очков с небьющимися стеклами.

    - При пробивке отверстий ручным инструментом (шлямбуром, оправкой и т.п.) необходимо проверить, чтобы длина его рабочей части превышала толщину стены не менее чем на 200 мм.

    - При затягивании провода (кабеля) в трубу (канал) руки работающего должны быть на расстоянии не менее 1 м от торца трубы (канала).

    - При измерении сопротивления изоляции жил проводов и кабелей мегомметром концы проводов (кабелей) с противоположной стороны должны быть ограждены или находиться под контролем специально выделенного для этих целей дежурного, аттестованного по правилам электробезопасности.

    - Электромонтажному персоналу запрещается производить какие-либо работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок.

    - При использовании грузоподъемных машин и строповке материалов, изделий и конструкций электромонтажники должны иметь удостоверения стропальщика (такелажника).

- При работе на высоте электромонтажник должен выполнять следующие требования безопасности:

    - Следует применять инвентарные средства подмащивания, прошедшие испытания в установленные сроки.

    - При работе на высоте рабочее место должно иметь защитное ограждение.

    - Подавать предметы электромонтажнику, работающему на высоте, следует с помощью специальной веревки.

    - Запрещается применять в качестве средств подмащивания ящики, бочки и другие случайные предметы.

- При выполнении работы электромонтажнику следует пользоваться только исправным инструментом.

- Ручной инструмент должен быть, по возможности, закреплен за электромонтажником для индивидуального пользования.

- Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения.

- Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм; при этом не допускается применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого; рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; при отвертывании и завертывании гаек и болтов запрещается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами; при необходимости нужно применять ключи с длинными рукоятками.

- Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке винта или шурупа.

- Рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия должны изготовляться из сухой древесины твердых лиственных пород (березы, дуба, бука, клена, ясеня, рябины) без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе.

- Не следует использовать рукоятки, изготовленные из мягких и крупнослоистых пород дерева (ели, сосны и т.п.), а также из сырой древесины.

- Рукоятки должны иметь по всей длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин; к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук; ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси инструмента; клинья для укрепления инструмента на рукоятке должны выполняться из мягкой стали и иметь насечки (ерши).

- Работать инструментом (например, напильником), рукоятка которого посажена на заостренный конец без металлического бандажного кольца, запрещается.

- Инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, керны и др.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов; на рабочем конце инструмента не должно быть повреждений.

- Электромонтажник, работающий ручным электроинструментом, должен знать о том, что по степени защиты электроинструмент выпускается следующих классов:

I - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют изоляцию, и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт;

II - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию;

III - электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42 В, у которого ни внутренние, ни внешние цепи не находятся под другим напряжением.

- Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен гибким несъемным кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой.

- Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истирания и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала; трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента, и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля.

- Во время работы кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.

- При пользовании электроинструментом, его кабель не следует натягивать, перекручивать и перегибать, а также ставить на него груз; кабель по возможности нужно подвешивать.

- Запрещается держать электроинструмент за провод, касаться руками вращающегося инструмента или производить замену режущего инструмента до полной его остановки, а также работать в рукавицах, а не в диэлектрических перчатках.

- Недопустимо выполнение работ электроинструментом с приставных лестниц; на высоте свыше 1,0 м для работы с электроинструментом должна быть устроена специальная огражденная площадка.

- При пользовании электрическим паяльником необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

    - Расходуемые припои и флюсы должны находиться в таре, исключающей возможность загрязнения рабочих поверхностей свинцом.

    - Электропаяльник для пайки провода и жил (для предотвращения попадания флюса и нагара на поверхность стола и проводов) следует применять на металлической подставке с лотком.

    - Для предотвращения ожогов лица и глаз отлетевшими частицами расплавленного припоя, следует пользоваться пинцетом для поддерживания припаиваемых проводов, деталей.

    - Промывать места пайки бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями запрещается.

    - Тигель для лужения проводов нужно устанавливать в устойчивом положении в металлическом противне с бортиком.

    - Не следует оставлять без надзора электропаяльник, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.

    - При коротких перерывах в работе с электропаяльником необходимо класть его на подставку с металлическими скобами, при длительных перерывах - обязательно отключать от сети.

- Запрещается работать электропаяльником при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

    - Повреждены штепсельные соединения, электрический шнур или его защитная трубка.

    - Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции.

    - Поломка или появление трещин в рукоятке, защитном ограждении.

- При использовании строительно-монтажного пистолета электромонтажнику необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

    - При забивке дюбеля в вертикальную плоскость пистолет следует держать на уровне груди; при этом голова и ноги должны быть на расстоянии от стены, равном длине пистолета.

    - При пристрелке конструкций к потолку рукоятка пистолета должна находиться на уровне головы электромонтажника.

    - При забивке дюбеля в пол электромонтажник должен стоять на устойчивой подставке высотой не менее 100 мм.

    - В момент выстрела ось пистолета должна находиться под прямым углом к поверхности строительного основания, а рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, - на расстоянии не менее 150 мм от точки забивки дюбеля.

    - Нельзя забивать дюбель в строительное основание, прочность которого выше прочности дюбеля, а также в основание, обладающее хрупкостью.

    - Работы во взрыво- и пожароопасных помещениях со строительно-монтажным пистолетом следует выполнять только при наличии специального разрешения органов пожарного надзора на выполнение огневых работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, электромонтажник должен обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

- При обнаружении во время работы неисправности средств подмащивания, применяемого оборудования, инструмента, средств защиты, следует приостановить работу и сообщить об этом руководителю работ.

- При возникновении в зоне работы опасных условий электромонтажник обязан прекратить работу и сообщить об этом руководителю работы.

- При потере устойчивости или нарушении целостности конструкций в зоне выполнения работ следует прекратить работу и сообщить об этом руководителю.

- При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

- При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 101 или 112.

- До прибытия пожарной охраны нужно приступить к тушению пожара.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- По окончании работы электромонтажник обязан выполнить следующие операции:

    - Отключить электроинструмент и другое используемое в работе оборудование.

    - Протереть и смазать трущиеся части инструмента и сдать его на хранение.

    - Привести в порядок рабочее место, удалив с проходов посторонние предметы.

    - Ручной инструмент, приспособления очистить и убрать в отведенное для хранения место.

- По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости - сдать в стирку, чистку.

- По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

- Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.